Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Kazángépész (12 t/h felett)

Okj szám: 33 522 01

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A013

Beiskolázási feltétel:	(	32 522 02 Kazánkezelő (2-12 t/h között) szakképesítés megléte

- 2 év igazolt kazánkezelői (2-12 t/h között) szakmai gyakorlat

- a 18. életév betöltése, valamin

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a 12 t/h-nál nagyobb gőzteljesítményű kazán felkészítésére az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kellátó technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetésére. Képes legyen felügyelni az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épület felügyeleti rendszereket, valamint dokumentálni az üzemmenetet.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- Elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, RO berendezést, ellenőrizni a paramétereket

- Felügyelni a kazánberendezés táp/pótvíz ellátását, a gáztalanító működését

- Kazánberendezést üzemre felkészíteni

- Előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra

- Üzembe helyezni a tüzelőanyag ellátó rendszereket, légtelenít, víztelenít

- Ellenőrizni az égőrendszer külső-belső tömörtelenségét, a levegőrendszer sértetlenségéet

- Üzembe helyezni, működtetni a kazán segédberendezéseit

- Ellenőrizni, indítani a gyújtási programot

- Tüzelő berendezést indítani, üzemeltetni, leállítani, az üzemvitel szakszerűségét felügyelni

- Ellenőrizni a lángképet, a helyes tüzelőanyag-levegő arányt, füstgázelemzést végezni

- A mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt leiszapolni

- Ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát, hatékony működését

- Felügyelni az üzemi paramétereket, a terhelési szintet, a szolgáltatás minőségét

- Felügyelni az üzemi és biztonsági szerelvények működését, állapotát

- Működtetni az előmelegítő, gőztúlhevítő és iszapoló egységeket

- Működtetni az égés után keletkező salakeltávolító, koromlefúvató rendszert

- Biztosítja az alternatív tüzelőanyagok felhasználhatóságát

- Hatáskörében a hiba megszüntetéséről intézkedni

- Vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

- Szükség esetén felettesét értesíteni

- Felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét

- Ellenőrizni a kazánház, üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő-, jelző- és riasztó rendszerét

- Vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

- Biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

- Folyamatirányító számítógépet kezelni

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet:   60 óra

- Szakmai gyakorlat:    140 óra

- Összképzési óraszám:  200 óra

Tananyagegységek

- 11415-12 Kazángépész (12 t/h felett) feladatok

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11415-12 Kazángépész (12 t/h) felett) feladatok modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11415-12 | Kazángépész (12 t/h felett) feladatok | Írásbeli |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kazángépész (12 t/h felett) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be az adott kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszeréhez, illetve az égőberendezésekhez kapcsolódó üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki a vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa be az adott berendezés gázellátó rendszeréhez tartozó nyomásszabályozó állomás felépítését (elzáró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.).

Mutassa be az adott kazánberendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat.

Mutassa be az adott kazánberendezést magában foglaló kazánház légterében a gázkoncentráció mérő, jelző és riasztó rendszert.

Mutassa be a helyszínen adott kazánberendezés esedékes hatósági belső ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre való hűtés fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a hatósági belső ellenőrzés végzéésre vonatkozó biztonsági előírásokat.

Ismertesse a kazánba való beszállás biztonságtechnikai követelményeit.

Sorolja fel és mutassa be a kazánberendezés üzembe helyezésének műveleti sorrendjét, különös tekintettel az üzembe helyezhetőségi biztonsági feltételek meglétének ellenőrzésére.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kazángépész (12 t/h felett) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Kiadott tételsor alapján

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu